# Pravděpodobnost kolizí ptáků s plánovanou konstrukcí Tyršova mostu v Přerově

### Souhrn z celoroční studie

### Úvod

Říční toky jsou významnou migrační cestou. Jakákoli konstrukce v jejich profilu s sebou nese riziko kolizí pro přelétající ptáky, přitom lanové konstrukce jsou kvůli špatné viditelnosti zvláště nebezpečné. Potvrzují to mimo jiné zkušenosti s novými mosty v Plzni a Bratislavě. Z tohoto důvodu byla provedena celoroční studie, jejímž cílem je vyhodnotit počty ptáků, kteří by byli ohroženi plánovanou konstrukcí nad řekou Bečvou.

### Metodika

V průběhu roku 2005 probíhalo vizuální sledování průletů ptáků v místě plánované stavby v rozsahu 18 hodin měsíčně, celkem 216 hodin, tak, aby byly pokryty případné rozdíly mezi jednotlivými obdobími roku i v rámci denní doby. Byly zaznamenávání ptáci letící pod, nad a v úrovni plánované konstrukce.

Ze zjištěných hodnot bylo vypočteno množství ptáků ročně prolétávajících dotčeným profilem. Na základě rozpětí jednotlivých druhů a technických parametrů stavby byla spočtena teoretická pravděpodobnost kolizí, která byla snížena „koeficientem zranění“ (dotkne-li se pták pouze špičkou křídla, ke zranění nedojde) a koeficientem dle manévrovacích schopností jednotlivých druhů (racek vyhne překážce snáze než labuť). Základem pro tento výpočet byla hodnota 1% kolizí uváděná jako průměr pro různé typy staveb pro středně velké druhy. Tato hodnota byla použita pro kachnu divokou, pro racka byla použita hodnota řádově nižší, pro labuť vyšší. Natavení tohoto parametru je vždy subjektivní a představuje největší případnou chybu výpočtů.

Ze získané reálné pravděpodobnosti kolize byl stanoven počet ptáků, u nichž lze očekávat vážné zranění (smrt) následkem kolize za rok. Uvedena je maximální a minimální hodnota dle různého nastavení parametrů.

### Výsledky

V průběhu dvanáctiměsíční studie bylo získáno 12,5 tis. jednotlivých záznamů o průletech ptáků. Statisticky hodnotitelný je počet průletů kachny divoké a racka chechtavého. V úrovni plánované konstrukce (tj. v přímém nebezpečí kolize) je ročně 9.831 kachen (SD 746) a 75.565 racků 
(SD 4.906). Kvalifikovaný odhad počtu prolétajících labutí činí 50 – 100 jedinců ročně, ostatní druhy prolétají zcela ojediněle.

Po započtení úprav (výpočet je v příloze) činí reálná pravděpodobnost kolize při rozestupu lan 
3 m pro kachnu 0,2 – 2,3%, pro racka 0,02 – 0,3% a pro labuť 17 - 32%. Lze tedy předpokládat 
19 – 223 zraněných (zabitých) kachen za rok, 18 – 202 zraněných (zabitých) racků za rok a 8 – 32 zraněných (zabitých) labutí za rok.

### Závěr

Z výsledků studie je patrné, že realizací mostní konstrukce se svislými lany by nevyhnutelně docházelo k zraňování a úhynům volně žijících ptáků v počtu desítek až stovek ročně. Stavba se tak dostává do rozporu s ustanovením odst. 4 § 5 zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, který ukládá povinnost postupovat tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu živočichů, lze-li mu zabránit technicky a ekonomicky dostupnými prostředky. K realizaci obnovy Tyršova mostu nelze proto variantu se svislými lany doporučit.

Zpracoval Zdeněk Vermouzek, I. 2006.